## Slide 1
配套书籍：手把手教你学51单片机
--C语言版（第3版）
青岛金思特电子有限公司
（金沙滩工作室）
作者：宋雪松
14-2：类型说明、头文件、条件编译综合应用
回馈社会，全面开源“Kingst51”所有资料。
“Kingst51”开发板以0利润成本价销售（公开完整成本清单）
关注各大直播平台：金沙滩电子课堂，直播授课答疑

## Slide 2: 自定义类型说明
自定义类型说明格式：
typedef 原类型名 新类型名
正规公司程序开发所采用的类型说明方式：
typedef signed char int8; // 8位有符号整型数
typedef signed int int16; //16位有符号整型数
typedef signed long int32; //32位有符号整型数
typedef unsigned char uint8; // 8位无符号整型数
typedef unsigned int uint16; //16位无符号整型数
typedef unsigned long uint32; //32位无符号整型数

## Slide 3: 头文件使用和编写方式
包含头文件的写法有以下两种如下： #include <文件名> #include “文件名”
<>表示预处理程序直接到系统指定的“包含文件目录”去查找。
“”表示预处理程序首先在当前文件所在的文件目录中查找被包含的文件，如果没有找到才会再到系统的“包含文件目录”去查找。
对函数进行外部声明，extern可以省略；外部变量声明，extern是不能省略的
/* 温度相关参数，温度数值左移4位是为与DS18B20数据格式保持一致 */
#define ACT_TEMP_ADDR 0x30 //继电器动作温度的E2存储地址
#define ACT_TEMP_MIN (20<<4) //继电器动作温度有效范围最小值
#define ACT_TEMP_MAX (30<<4) //继电器动作温度有效范围最大值
#define ACT_TEMP_DEFAULT (25<<4) //继电器动作温度默认值
#define ALARM_TEMP_ADDR 0x32 //高温报警温度的E2存储地址
#define ALARM_TEMP_MIN (25<<4) //高温报警温度有效范围最小值
#define ALARM_TEMP_MAX (35<<4) //高温报警温度有效范围最大值
#define ALARM_TEMP_DEFAULT (30<<4) //高温报警温度默认值
/* 全局数据类型定义 */
enum eStaSystem { //系统运行状态枚举
E_NORMAL, E_SET_ACT, E_SET_ALARM
};
void TempControl();
void KeyAction(uint8 keycode);
void ConfigTimer0(uint16 ms);

## Slide 4: 条件编译表达方式
条件编译的作用一：两款同类产品，多数功能一样，部分功能不同，将两款产品代码写到一起，使用条件编译进行区分。
#define PLAN 0
#if (PLAN == 0)
程序段1
#else
程序段2
#endif
条件编译的第一种表达方式
#if 表达式
程序段 1
#else
程序段 2
#endif

## Slide 5: 条件编译表达方式
#ifndef _MAIN_H /*本段程序是写在main.h文件中，程序段1为外部变量；外部函数；自定义数据类型等*/
#define _MAIN_H
程序段1
#endif
编译器在预编译a.h时进行了#define _MAIN_H，而在预编译b.h时，#ifndef _MAIN_H这一个条件就不成立，也就不会编译b.h当中的这部分内容，这样就有效的解决了头文件重复包含的问题
条件编译的第二种表达方式
#ifdef 标识符
程序段1
#else
程序段2
#endif
条件编译的第三种表达方式
#ifndef 标识符
程序段1
#else
程序段2
#endif

## Slide 6
金沙滩工作室业务介绍
金沙滩工作室：单片机嵌入式教学
青岛金思特电子有限公司：逻辑分析仪、智能仪器
青岛方寸间智能科技有限公司：五子棋、围棋智能电子棋盘