## Slide 1
配套书籍：手把手教你学51单片机
--C语言版（第3版）
青岛金思特电子有限公司
（金沙滩工作室）
作者：宋雪松
14-3：综合项目实战--智能温控器
回馈社会，全面开源“Kingst51”所有资料。
“Kingst51”开发板以0利润成本价销售（公开完整成本清单）
关注各大直播平台：金沙滩电子课堂，直播授课答疑

## Slide 2: 项目需求分析
作为一个空调的温控器，基本功能以及使用Kingst51开发板上的电子元件包含：
（1）显示当前室内温度，使用18B20温度传感器和数码管完成。
（2）记录当前设定的温度值，以便下次开机直接使用，使用EEPROM完成。
（3）当室内温度高于设定温度时，启动压缩机开始工作，使用继电器完成。
（4）当空调压缩机损坏，无法降低室内温度，温度高到一定值，系统报警，使用蜂鸣器完成。
（5）手动调整制冷温度值和报警温度值，使用按键和数码管和LED小灯完成。
（6）当空调开启时，使用LED点阵显示一个爱心图像。

## Slide 3: 硬件电路设计以及布局
设计一个产品，并不是一个所需功能的简单杂乱堆积，而是要从功能设计，产品布局让人用起来更舒服、更愉悦、更符合人性化，这才是一个优秀的设计。比如以Kingst51开发板作为智能温控器的设计参考产品，硬件设计和开发充分考虑的几个方面。
（1）主控芯片通常放到整个线路板的偏中心位置，方便走线。
（2）显示部分的LED小灯、数码管和点阵都放到线路板右上方比较醒目的位置。
（3）按键输入部分，放到线路板的右下角，方便右手按按键。
（4）继电器、蜂鸣器放到左上方；USB供电和通信放到左下方。

## Slide 4: 硬件设计器件选择
（1）所选器件是否可靠和稳定，根据产品的定位考量。如果是DIY练习为主，器件选择可以能方便购买就行；如果是批量产品，要充分考虑器件品质，能否耐用，长期使用，尽量不选一些最近半年出的新的器件。
（2）所选器件是否满足批量生产、长期生产的需求。首先避免所选器件为市场淘汰产品，市场上仅有一些二手拆机件，容易造成整个产品次品率大幅提高，生产供应跟不上。其次要确保所选器件厂家的品质和实力，能否确保长期使用不断货。
（3）选择器件时考虑部分器件是否方便替代，是否可以有备选方案。
（4）所选器件是否方便生产。原则上能用SMT贴片的，就不选插件的；能选机器完成焊接的，就不能选人工组装的。
（5）满足稳定可靠的基础上，选择价格合理的，控制整体产品的硬件成本。
（6）最后还可以有美观上的加分项，比如Kingst51开发板的器件，整个板子设计成红色，需要手动操作的部件包括插针都选了蓝色。

## Slide 5: 软件程序结构规划
（1）LED小灯、数码管和LED点阵，都是显示部件，因此合并一个功能模块led.c。
（2）矩阵按键驱动部分程序代码，作为单独的功能模块keyboard.c。
（3）温度传感器作为一个独立的功能模块DS18b20.c。
（4）虽然EEPROM和I2C在本项目中是一起用的，但是依然做成了两个模块，方便做成通用的程序用来移植。
（5）系统工作模式分为三种模式：正常工作模式，设置继电器动作温度和设置蜂鸣器报警温度，主程序不断地扫描目前系统所处的模式，扫描按键并执行相应的动作，同时主程序定时扫描进行温度显示。
程序分层：
底层驱动层：按键、LED、I2C、EEPROM、18B20这些都属于底层驱动的范畴，它们要共同为上层应用服务；
上层应用层：根据最终需要显示的效果来调度各种驱动函数，根据按键的输入来实现模式切换和温度调整，并且控制系统进行继电器动作和蜂鸣器报警动作。

## Slide 6: 建立工程和配置文件编写
一、规范工程文件
二、编写配置文件config.h

## Slide 7
金沙滩工作室业务介绍
金沙滩工作室：单片机嵌入式教学
青岛金思特电子有限公司：逻辑分析仪、智能仪器
青岛方寸间智能科技有限公司：五子棋、围棋智能电子棋盘