## Slide 1
配套书籍：手把手教你学51单片机
--C语言版（第3版）
青岛金思特电子有限公司
（金沙滩工作室）
作者：宋雪松
5-2：定时器和计数器
回馈社会，全面开源“Kingst51”所有资料。
“Kingst51”开发板以0利润成本价销售（公开完整成本清单）
关注各大直播平台：金沙滩电子课堂，直播授课答疑

## Slide 2: 定时器和计数器
时钟周期：单片机时序中的最小单位，具体计算的方法就是时钟源分之一。
机器周期：我们的单片机完成一个操作的最短时间。
定时器：打开定时器后，定时器"存储寄存器"的值经过一个机器周期自动加1，也就是说，机器周期是定时器的计数周期。

## Slide 3: 定时器存储寄存器
名称 | 描述 | SFR地址 | 复位值
TH0 | 定时器 | 0x8C | 0x00
TL0 | 定时器 | 0x8A | 0x00
TH1 | 定时器 | 0x8D | 0x00
TL1 | 定时器 | 0x8B | 0x00

## Slide 4
TCON—定时器控制寄存器的位分配（地址0x88、可位寻址）
位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
符号 | TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0
复位值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TCON——定时器控制寄存器的位描述
位 | 符号 | 描述
7 | TF1 | 定时器1溢出标志。一旦定时器1发生溢出时硬件置1。清零有两种方式：软件清零，或者进入定时器中断时硬件清零。
6 | TR1 | 定时器1运行控制位。软件置位/清零来进行启动/停止定时器。
5 | TF0 | 定时器0溢出标志。一旦定时器0发生溢出时硬件置1。清零有两种方式：软件清零，或者进入定时器中断时硬件清零。
4 | TR0 | 定时器0运行控制位。软件置位/清零来进行启动/停止定时器。
3 | IE1 | 外部中断部分，与定时器无关，暂且不看。
2 | IT1 | 
1 | IE0 | 
0 | IT0 | 

## Slide 5
TMOD—定时器模式寄存器的位分配（地址0x89、不可位寻址）
位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
符号 | GATE(T1) | C/T(T1) | M1(T1) | M0(T1) | GATE(T0) | C/T(T0) | M1(T0) | M0(T0)
复位值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TMOD——定时器模式寄存器的位描述
符号 | 描述
T1/T0 | 标T1的表示控制定时器1的位，标T0的表示控制定时器0的位。
GATE | 该位被置1时为门控位。仅当‘INT0’脚为高并且TR0控制位被置1时使能定时器0，定时器开始计时，当该位被清0时，只要TR0位被置1，定时器0就使能开始计时，不受到单片机引脚INT0外部信号的干扰，常用来测量外部信号脉冲宽度。这是定时器一个额外功能，本节课暂不介绍。
C/T | 定时器或计数器选择位。该位被清零时用作定时器功能（内部系统时钟），被置1用作计数器功能。

## Slide 6
TMOD——定时器模式寄存器M1/M0工作模式
M1 | M0 | 工作模式 | 描述
0 | 0 | 0 | 兼容8048单片机的13位定时器，THn的8位和TLn的5位组成一个13位定时器。
0 | 1 | 1 | THn和TLn组成一个16位的定时器。
1 | 0 | 2 | 8位自动重装模式，定时器溢出后THn重装到TLn中。
1 | 1 | 3 | 禁用定时器1，定时器0变成2个8位定时器。
T1： TH1高8位，TL1低8位 TH1 = 0x05； TL1 = 0x05;
T0： TH0高8位，TL0低8位 TH1 = 0x05; TL1 = 0x05;

## Slide 7: 使用定时器的步骤
第一：设置特殊功能寄存器TMOD，配置好工作模式。
第二：设置计数寄存器TH0和TL0的初值。
第三：设置TCON，通过TR0置1来让定时器开始计数。
第四：判断TCON寄存器的TF0位，监测定时器溢出情况。

## Slide 8
金沙滩工作室业务介绍
金沙滩工作室：单片机嵌入式教学
青岛金思特电子有限公司：逻辑分析仪、智能仪器
青岛方寸间智能科技有限公司：五子棋、围棋智能电子棋盘