## Slide 1
配套书籍：手把手教你学51单片机
--C语言版（第3版）
青岛金思特电子有限公司
（金沙滩工作室）
作者：宋雪松
6-6：中断优先级
回馈社会，全面开源“Kingst51”所有资料。
“Kingst51”开发板以0利润成本价销售（公开完整成本清单）
关注各大直播平台：金沙滩电子课堂，直播授课答疑

## Slide 2: 中断优先级
抢占优先级和固有优先级

## Slide 3
IP—中断优先级寄存器的位分配（地址0xB8、可位寻址）
位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
符号 | -- | -- | PT2 | PS | PT1 | PX1 | PT0 | PX0
复位值 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IP—中断优先级寄存器的位描述
位 | 符号 | 描述
7 | -- | 保留
6 | -- | 保留
5 | PT2 | 定时器2中断优先级控制位
4 | PS | 串口中断优先级控制位
3 | PT1 | 定时器1中断优先级控制位
2 | PX1 | 外部中断1中断优先级控制位
1 | PT0 | 定时器0中断优先级控制位
0 | PX0 | 外部中断0中断优先级控制位

## Slide 4
中断固有优先级
中断函数编号 | 中断名称 | 中断标志位 | 中断使能位 | 中断向量地址 | 默认优先级
0 | 外部中断 | IE0 | EX0 | 0x0003 | 1(最高)
1 | T0 | TF0 | ET0 | 0x000B | 2
2 | 外部中断 | IE1 | EX1 | 0x0013 | 3
3 | T1 | TF1 | ET1 | 0x001B | 4
4 | UART | TI/RI | ES | 0x0023 | 5
5 | T2 | TF2/EXF2 | ET2 | 0x002B | 6

## Slide 5: 中断抢占优先级的说明
当人为配置了抢占中断优先级
配置“水开”为高优先级，则当“水开”事件发生时，直接处理“水开”，在处理“水开”的过程中，即使“接电话”发生了，也不会去理会。当“接电话”发生了，正在接电话时，这个时候，“水开”事件又发生了，那么停下接电话，先去处理“水开”，处理好了后，再回头电话旁，处理“接电话”事件。

## Slide 6: 中断固有优先级的说明
当设置为默认固有中断优先级时：
假设“水开”默认优先级高于“接电话”优先级，当先听到“水开”则先处理“水开”这件事，当先听到“接电话”则先处理“接电话”这件事。只有当两件事同时发生时，则会先去处理“水开”，再处理“接电话”。

## Slide 7: 中断优先级的处理机制
当设置为默认中断固有优先级时：
当几个中断同时发生时，则先处理中断优先级高的中断程序，在处理任意中断期间发生中断，都不会响应。
当配置了中断优先级，即抢占优先级
同时发生中断，优先级高的先响应，在处理任意中断时，发生同级别或低级的中断，则不响应，发生优先级更高的中断时，则先处理高优先级中断，处理完毕，再回来处理当前中断。

## Slide 8: 固有优先级的意义--仲裁
由于某种特殊原因，暂时关闭了总中断EA，即EA=0；
执行一段代码后重新使能了总中断，即EA=1；这段时间内很可能有多个中断发生了，因为刚刚总中断是关闭的，所以发生的多个中断都没有被响应，当总中断被打开后，同时请求响应，采用的就是固有优先级的先后顺序。

## Slide 9
金沙滩工作室业务介绍
金沙滩工作室：单片机嵌入式教学
青岛金思特电子有限公司：逻辑分析仪、智能仪器
青岛方寸间智能科技有限公司：五子棋、围棋智能电子棋盘